中共海门市委政法委采购公告

（201903号）

根据政法委工作需要，现采购安装会议室显示屏设备一批，具体内容见附件，请符合资格条件且有意向的供应商前来洽谈，来时携带好相关材料。

地址：海门市政法路99号政法大楼1113室

联系人：政先生     81280706

本公告公示时间为2019.9.9-2018.9.11

中共海门市委政法委员会

2019年9月9日

附1：

海门市委政法委员会会议室显示屏采购

安装项目报价单

报价单位：                                              单位：元

| 名称 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示屏设备等 | 一批（详见附件） |  | 1、投标人在投标前必须自行到实地勘察，了解施工及安装情况，保证项目质量，如因未现场勘察造成误解而产生的后果，由投标人自行承担。 2、本项目要求必须完全响应产品技术参数指标及品牌，不接受负偏离，不能响应的将视为无效投标文件 |

法定代表人（授权代表）签名：

2019年    月    日

后附已标价的工程量清单

备注：

1、投标供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

（2）具有独立法人资格的经济实体，营业执照经营范围须包含本项目产品的合法经营、销售资格，具有履行本项目所需的设备和能力；

2、供应商在投标时须提供有效的营业执照副本、法人代表授权委托书原件，授权代表身份证的复印件、授权代表为投标单位正式人员证明（提供①投标供应商与委托代理人双方签订的有效劳动合同书；②投标供应商为委托代理人缴纳的投标截止时间前6个月内（由当地社保机构出具，并加盖业务章）社会养老保险清单的复印件、诚信承诺函原件、本项目需要提供的证明材料（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及询价报价单一起装订（询价单放至第一页）并密封后(封面注明项目名称、投标人名称和投标人及联系电话)，于投标截止时间前交至海门市委政法委员会，逾时作自动放弃处理。上述材料均需随带原件备查。投标时还另需向工作人员提供询价采购供应商报名登记表（详见附件）。

3、本项目开标时间及投标截止时间为2019年09月12日9时0分。

4、本报价单具有法律效力，请各投标供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；所投产品的品牌、规格、配置等必须满足招标文件的要求，否则为无效投标。投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间24小时前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料，经采购单位组织专家论证，确认该品牌设备符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

6、投标文件中必须包含招标文件所要求的技术参数。

7、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请在本项目投标截止时间前以实名方式向海门市委政法委员会提出，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

8、本项目为交钥匙工程，报价包含设备费、运输费、安装费、培训费、售后服务费、税金等一切费用。本项目最高限价12万元人民币。本报价单以最低价的方法确定成交供应商。

9、投标前，投标方自行踏勘现场，中标后不作任何工程量的增加；供应商在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。

10、售后服务：售后执行国家三包政策，设备终身保修，免费质保期三年。

质保期内任何非人为造成的设备损坏都由中标单位免费维修更换。在免费质保期内如出现质量问题，中标单位如不及时维护或更换的，采购单位将从余款中扣除相关费用。质保期内，中标单位在接到采购单位电话通知后，必须及时响应，并在5个小时内到达现场开始修复，直至质量问题解决。

11、付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格使用一个月后无质量问题，支付合同款的95%，一年后无质量问题付清余款（无息）。

12、本项目必须于合同签订后5天内安装调试完毕并交付需方使用。如不能按时交货，将作经济处罚（逾期10天以内的，每天罚款500元；逾期10天以上的，每天罚款1000元）。

13、中标供应商必须和采购单位签订供销合同书。

14、报价单必须为电子档填写后打印，手工填写无效。

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

投标采购供应商报名登记表

| 日 期 | 201 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标单位 名称 |  |
| 法人代表 |  | 手 机 |  |
| 授权代表 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的投标文件资料 |
| 序号 | 投标资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 报价单 |  |  |
| 2 | 有效的工商营业执照 |  | 注册资金： 万元 |
| 4 | 法人代表授权委托书原件 |  | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 5 | 授权代表身份证 |  | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 6 | 授权代表为投标单位正式人员证明 | 提供劳动合同及社保 |  |
| 7 | 诚信承诺函 |  |  |
| 9 | 本项目需要提供的证明材料 |  |  |
| 10 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |

备注：(1) 营业执照、授权委托书、授权代表身份证、授权代表为投标单位正式人员证明、诚信承诺函、本项目需要提供的证明材料、报价等必须提交，否则视为无效投标。

法定代表人授权书

海门市委政法委员会：

兹授权                        （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

诚信承诺函

海门市委政法委员会：

我单位参与贵单位组织的        项目的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                                2019  年    月   日

| 附2： 海门市委政法委员会会议室显示屏 |
| --- |
| 报价单位： 单位：元 |
| 序号 | 产品名称 | 建议品牌 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 小计 |
| 1 | P2全彩LED显示屏 | 上海三思、利亚德、筑影 | 主屏显示尺寸：3.84m（宽）*1.664m（高） 屏体分辨率：1920*832 ★封装工艺：LED灯珠管芯内部导电材料采用铜线，铜支架，高刷新，维护方式：前维护 1、单元板尺256mm*128mm； 2、单元板像素密度8192点； 3、像素组成1R/1G/1B； 4、支持亮度调节功能； 5、亮度均匀性≥95%； 6、刷新率≥3840HZ； 7、平整度≤0.3mm； 平均无故障时间MTBF≥10000h 显示屏单元板PCB板上需有相应LOGO，否则作冒牌产品不予验收 ★提供针对此项目的原厂叁年质保函并加盖原厂公章 | 6.39 | ㎡ |  | 0 |
| 2 | 同步控制系统接收卡 | 卡莱特、凯视达、诺瓦 | 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 软件设计： 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 1 | 套 |  | 0 |
| 3 | 视频处理器 | 卡莱特、凯视达、诺瓦 | 1) 具有完备的视频输入接口，包括 1 路 CVBS，1路 VGA，3路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr， 1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。 2)强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。 3) 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制； 4)，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 5) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 6) HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 7) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 8) 视频输出带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4 | 1 | 台 |  | 0 |
| 4 | 控制电脑 | 联想、DELL、HP | I5-7400及以上处理器； 4GB内存，240GSSD硬盘，19寸以上液晶显示器，独立显卡显存1GB、原厂光电鼠标及键盘套件，Windows10简体中文操作系统。 | 1 | 台 |  | 0 |
| 5 | 钢结构及边框 | 定制 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同装修的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 | 6.95 | ㎡ |  | 0 |
| 6 | 备用模组 | 上海三思、利亚德、筑影 | 同批次 | 5 | 块 |  | 0 |
| 7 | 网线 | 天诚、通鼎、亨通 | 6类网线 | 40 | 米 |  | 0 |
| 8 | 电力电缆 | 华美、熊猫、上上 | YJV5*4平方国标纯无氧铜 | 30 | 米 |  | 0 |
| 9 | LED显示屏配电柜 | 德力西、西门子、施耐德 | 1、提供16KW供电系统，配电柜给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。整个大屏接地系统需接入大楼接地系统。 2、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 3、使用正泰、西门子、德力西或同档次器件。 | 1 | 只 |  | 0 |
| 10 | 音箱 | 惠威、BOSS/JBL | 挂壁式音响 | 4 | 只 |  | 0 |
| 11 | 机柜 | 图腾、兰贝 | 1.2米 | 1 | 套 |  | 0 |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |